## Slide 2
2
专题 水土流失成因及综合治理措施
刷专题

## Slide 4
［山东聊城2024高二月考］石楼县位于山西省西部，曾是水土流失
严重、生态环境脆弱的区域之一。近年来，石楼县大力实施“坡改梯”
综合整治措施，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，有效
防治了水土流失。下图示意石楼县在黄土高原的地理位置。据此完
成下面小题。
1.石楼县水土流失的主要原因是( )
A.沟壑纵横 B.土质黏重 C.气候湿润 D.毁林开荒
D

## Slide 5
解析 本题考查水土流失的原因。沟壑纵横是水土流失的结果，不是原因，A错误；黄土土质疏
松，并不黏重，B错误；石楼县位于半湿润地区向半干旱地区的过渡地带，C错误；毁林开荒、破
坏植被是水土流失的主要原因，D正确。

## Slide 7
2.石楼县水土流失的有效治理措施是( )
D
A.全面封山育林育草 B.陡坡上修筑水平梯田
C.全部退耕还林还草 D.实施小流域综合治理

## Slide 8
解析 本题考查水土流失的治理措施。全面封山育林育草不现实，A错误；陡坡上不适合修筑梯
田，修筑梯田的坡度要求一般是不大于25°，B错误；全部退耕还林还草不现实，将影响当地经济
发展，C错误；实施小流域综合治理可有效治理水土流失，D正确。

## Slide 10
3.［陕西汉中2025高二期中］阅读图文材料，完成下列要求。（22分）
在黄土高原水土流失治理中，“沟道治理”一直是重中之重，“沟道治理”主要包括淤地坝、
谷坊等工程建设。淤地坝是在多泥沙沟道中，以拦泥蓄水为目的而修建的坝工建筑物，其拦泥淤
成的地叫坝地，坝地内种植作物。谷坊是在易受侵蚀的沟道中，为了固定沟床而修筑的以土、石
为主要原料的横向挡拦建筑物，又称为防冲坝、沙土坝等，一般沿沟道成群布置。下图示意黄土
高原实施水土保持工程措施的模式。

## Slide 11
（1）指出图中A、B两处哪处更适合建设淤地坝，并说明理由。（6分）
[答案] A处更适合建设淤地坝。（2分）理由：与B处沟道相比，A处沟道较宽，地势较低，便于
拦泥淤地（蓄水），种植作物，更适合建设淤地坝（或与A处沟道相比，B处沟道较窄，且沟道
落差较大，易受侵蚀，需要多级布置以保持水土，更适合建设谷坊而不是淤地坝）。（4分）
解析 本题考查淤地坝的选址。淤地坝的功能是拦泥蓄水，在拦泥淤成的坝地上可种植作物。A
处沟道较宽，地势较低，这种地形条件更有利于拦泥淤地和后续的种植活动开展。而B处沟道较
窄，且沟道落差较大，水流速度快，侵蚀作用强，更需要通过多级设置谷坊来固定沟床、减缓水
流、保持水土，不适合建设淤地坝。【比较说明类】

## Slide 12
（2）分析坝地有利于农业耕作的原因。（6分）
[答案] 坝地坡度平缓，土壤侵蚀弱，有利于保持水土；淤平沟谷形成坝地，增加了耕地面积；坝
地土层深厚，土壤肥沃；坝地土壤水分条件好，抗旱能力强。（任答三点得6分）
解析 本题考查坝地对农业的影响。从地形角度看，坝地是淤平沟谷而形成，坡度平缓，流水对
土壤的侵蚀作用较弱，能够有效保持水土。从土地资源角度看，淤平沟谷增加了可用于耕种的耕
地面积。从土壤条件看，长期泥沙淤积使坝地土层深厚，富含养分，土壤肥沃。同时，坝地的土
壤水分条件较好，在干旱时期能更好地满足作物生长需求，抗旱能力强。【原因条件类】

## Slide 13
（3）简述谷坊在生态环境治理方面所起的作用。（6分）
[答案] 拦水截沙，使沟道台阶化，防止沟道加深（下蚀）；巩固并抬高沟床，稳定沟坡，防止沟
道加宽（侧蚀）；减缓沟道坡度，减小山洪流速，减轻山洪或泥石流危害；减轻水土流失，改善
生态环境。（任答三点得6分）
解析 本题考查谷坊的作用。谷坊是横向挡拦建筑物，能拦截沟道内的水流和泥沙，使沟道呈现
出台阶化。这样可以阻止沟道因水流下蚀而不断加深。谷坊巩固并抬高了沟床，使沟坡更加稳定，
防止因水流侧蚀导致沟道加宽。谷坊减缓沟道坡度，降低了山洪的流速，减轻了山洪或泥石流对
下游地区的冲击力和危害。此外，拦截泥沙减轻了水土流失，对改善整个区域的生态环境有积极
作用。【影响意义类】

## Slide 14
（4）除“沟道治理”外，“护坡”也是水土流失治理的重要方面，针对“护坡”列举一些有效
的工程和生物措施。（4分）
[答案] 工程措施：修水平梯田；修鱼鳞坑等。（任答一点得2分）生物措施：封坡育林育草等。
（2分）
解析 本题考查水土流失的治理措施。工程措施中，水平梯田是在坡地上沿等高线修筑的台阶式
农田，能减缓坡面水流速度，减少坡面径流对土壤的冲刷，从而减轻水土流失。鱼鳞坑是在山坡
上挖掘的类似鱼鳞状的半圆形或月牙形土坑，可拦截坡面径流和泥沙，起到保持水土的作用。生
物措施方面，封坡育林育草是将山坡封禁并种植树木和草类，利用植被的根系固土，枝叶阻挡雨
水对坡面的直接冲刷，减轻坡面水土流失。【建议措施类】