## Slide 2
3
第3节 发酵工程及其应用
刷基础

## Slide 3
1.[福建漳州2025高二期中] 关于发酵工程中发酵罐结构及其作用的叙述，错误的是( )
B
A.空气进入发酵罐前需要进行灭菌处理
B.通过控制冷却水的流量可调节发酵罐内温度，冷却水为上进下出
C.搅拌器可增大培养物和发酵液的接触面积，促进发酵进程
D.可通过观察孔观察发酵罐内发酵情况

## Slide 4
解析 空气需要经灭菌处理（如过滤除菌）后进入发酵罐，防止杂菌污染，A正确；冷却水应下
进上出，确保充分带走热量，若上进下出则无法有效散热，B错误；搅拌器可使菌体与培养液充
分接触，促进发酵过程，C正确；观察孔用于实时监测发酵液状态（如泡沫、颜色），D正确。

## Slide 5
2.[黑龙江哈尔滨2025高二期中] 发酵工程一般包括菌种的选育，扩大培养，培养基的配制、灭菌，
接种，发酵，发酵产品的分离、提纯等方面，下列叙述错误的是( )
A
A.为提高发酵效率，发酵工程中所用的方式为多种菌种共同发酵获得产物
B.菌种的选育可以从自然界中筛选出来，也可以通过诱变育种或基因工程育种获得
C.在发酵过程中，要严格控制温度、 和溶解氧等发酵条件，及时添加必需的营养组分
D.若发酵产品是单细胞蛋白，可以在发酵结束后，采用一定方法将产品分离和干燥

## Slide 6
解析 发酵工程中所用的菌种大多是单一菌种，A错误。发酵工程是指利用微生物的特定功能，
规模化生产人类所需产品的综合性生物工程。用于发酵工程的菌种可以从自然界中筛选，也可以
通过诱变育种或基因工程育种获得，B正确。在发酵过程中，要严格控制温度、 和溶解氧等发
酵条件，及时添加必需的营养组分，因为发酵条件不仅会影响微生物的繁殖，还会影响发酵产物
的形成，C正确。发酵产品不同，分离、提纯的方法不同，如果发酵产品是微生物细胞本身
（单细胞蛋白即此种情况），可采用过滤、沉淀等方法将菌体分离和干燥，D正确。

## Slide 7
3.（不定项）[山东菏泽2024高二期中] 青霉菌是生产青霉素的重要工业菌种。工业上生产青霉素
的发酵工程流程如图所示。下列说法正确的是( )
AD
A.制备培养基时，除了添加必要的营养成分外，还需要将 调至酸性
B.①②是整个发酵过程的中心环节
C.待发酵结束后，采用提取、分离、纯化等方法将菌体分离
D.青霉素产量下降可能是③灭菌不彻底，导致杂菌污染

## Slide 8
解析 青霉菌属于霉菌，制备培养基时，除了添加必要的营养成分外，还需要将 调至酸性，A
正确；发酵罐内发酵是整个发酵工程的中心环节，接种之前的过程①②都属于扩大培养，B错误；
待发酵结束后，采用过滤、沉淀等方法将菌体分离，C错误；过程③需要严格灭菌，因为杂菌污
染后，某些杂菌会分泌青霉素酶将青霉素分解掉，导致青霉素产量下降，D正确。

## Slide 9
4.随着微生物分离纯化技术的建立，微生物纯培养物的获得，灭菌及无菌接种技术的发展，发酵
技术从传统自然发酵发展为纯种发酵。发酵工程就是利用微生物的特定功能，规模化生产对人类
有用的产品。下列关于发酵工程及其应用的叙述中，错误的是( )
D
A.通过发酵工程获得的单细胞蛋白可作为食品添加剂，也可制成微生物饲料
B.啤酒的工业化生产过程中，酒精的产生积累主要在主发酵阶段完成
C.微生物农药是利用微生物或其代谢物来防治病虫害的，是生物防治的重要手段
D.只有发酵工程的中心环节结束时才需要检测培养液中的微生物数量、产品浓度等

## Slide 10
解析 在发酵过程中，要随时检测培养液中的微生物数量、产物浓度等，以了解发酵进程，D错误。

## Slide 11
5.[辽宁沈阳2025高二月考] 由于发酵工程具有生产条件温和、原料来源丰富且价格低廉、产物专
一等特点，在食品工业、医药工业、农牧业等许多领域得到了广泛的应用。下列有关发酵工程在
食品工业上应用的描述，错误的是( )
B
A.酱油是以大豆为主要原料，利用霉菌制作而成的
B.啤酒发酵的过程分为主发酵和后发酵两个阶段，其中，后发酵阶段需要在低温、通气的环境下
进行
C.味精是由谷氨酸棒状杆菌发酵产生的谷氨酸经过一系列处理获得的
D.由于酶制剂催化效率高、专一性强、作用条件温和，因此在使用时要考虑酶制剂的使用量、底
物的种类以及适宜的温度和

## Slide 12
解析 酱油是以大豆为主要原料，利用产生蛋白酶的霉菌（如黑曲霉），将原料中的蛋白质水解
成小分子的肽和氨基酸，然后经淋洗、调制而成的，A正确。啤酒发酵的过程分为主发酵和后发
酵两个阶段，酵母菌的繁殖、大部分糖的分解和代谢物的生成都在主发酵阶段完成；主发酵结束
后，在低温、密闭环境下储存一段时间进行后发酵，B错误。谷氨酸棒状杆菌在中性和弱碱性条
件下发酵可以获得谷氨酸，谷氨酸经过一系列处理能够制成味精，C正确。绝大多数酶制剂是通
过发酵工程生产的，具有酶的特性，使用时要考虑酶制剂的使用量、底物的种类、适宜的温度和
等，D正确。